Двухтактный  усилитель из ТВ деталей.

Входной каскад - фазоинвертор выполнен на лампах 6Н2П по схеме с динамической

нагрузкой (SRPP).

Настройка по переменному току производится резистором в цепи сетки второго

триода нижней лампы 6Н2П.

Для этого нужно подать на вход усилителя сигнал 0,2-0,5V с частотой 3000 Гц и

настроить на выходе

каскада одинаковые переменные напряжения с катодов ламп второго этажа.

По постоянным напряжениям каскад подстройки не требует, при условии исправных

деталей и

правильного монтажа.

Выходной каскад собран с фиксированным смещением, требует подстройки тока анода

в режиме молчания

по контрольным точкам - падению напряжения 0,035-0,04V постоянного тока на

резисторах 1 Ом в

катодах ламп выходного каскада подстроечными сопротивлениями смещения в блоке

питания.

Настройки по переменному току не требует, при условии исправных деталей и

правильного

монтажа.

Выходной каскад нагружен на трансформатор ТС180, коммутированный  в

качестве  выходного

для нагрузки 4 и 8 Ом.

Предусмотрена возможность переключения экранных сеток выходных ламп в UL-режим.

Мощность усилителя - около 20W, при входном сигнале 0,5V. АЧХ 30-16000 Гц.

Блок питания усилителя выполнен на трансформаторе ТС(ТСА)-270 с раздельным

питанием

оконечного  и  предкаскада  по анодному и накальным напряжениям с применением

дросселей в анодных цепях, которые "рационализаторам" не рекомендуется убирать.

Я полагаю, больший пояснений по БП не требуется, всё ясно из схемы.

Детали можно брать любые, какие имеете и можете достать, но следует помнить,

что с

лучшими деталями усилитель будет иметь лучшее звучание.

Так, что экономить на этом нужно в разумных пределах и не

ставить, особенно выходных

ламп  второй ,а то и третьей свежести и винить при ошибках в монтаже

разработчика.

Усилитель был разработан и построен в 1995г и работает по сей день (2002г)  без

замены ламп.

Удачи!

P.S. Можно ли поставить 6П45С вместо 6П36С?

Можно, смещением регулировать до 0,5-0,55V на контрольных точках,

чувствительность будет 0,8-0,9V, мощность около 30вт в триоде. Трансформаторы (все четыре) проварить в смеси воск - парафин.

Хочешь сделать для себя?